DITEC ipari gyorskapuk karbantartási utasítása

A karbantartás 6 havonta végzendő!

Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján.

# SECTOR

- SECTOR RESET

- TRAFFIC C (CM)

- SMART

# SMART RESET

## SZERELÉS ÁLLAPOTA

- Húzza meg operátor az oszlophoz rögzítő csavarjait

- Ellenőrizze a kapunak a tartószerkezethez (fal acélváz) erősítését.

## MOTOR

- Ellenőrizze a motor felerősítését.

- Ellenőrizze a meghajtólánc feszességét (SECTOR, TRAFFIC)

- Ellenőrizze a meghajtó lánckerék állapotát felrögzítését és az elfordulást gátló stiftet (SECTOR, TRAFFIC).

- Ellenőrizze a silent blokk elhelyezését és a gumibakot (SMART)

- Ellenőrizze a féktárcsa és a fékbetét állapotát. Ha szükséges cserélje ki!!!

- Ellenőrizze az elektromágnes mechanikai működését. Ha szükséges tisztítja meg.

- Ellenőrizze a végállás kapcsolók működését a vezérlővel összehangolva.

## FŐTENGELY

- Ellenőrizze a csapágytámaszok rögzítése megfelelőek.

- A csavarokat húzza meg.

- Zsírozza le a csapágyakat a zsírzó szemek segítségével

## ELLENSÚLYOK HEVEDEREK

- Ellenőrizze a heveder megfelelő rögzítését és kellő feszességét.

- Ellenőrizze a hevederek minőségét a teljes hosszon, rojtosodáskor a hevedert cserélni kell.

- Ellenőrizze a kapu kiegyensúlyozását

- Ellenőrizze az ellensúly csúszkák állapotát.

## PONYVA

Szemrevételezéssel ellenőrizze a ponyva állapotát. Ellenőrizze a ponyvafeszítő megvezetés feszességét (RESET)

Szóró zsírral kenje be a megvezetőt a ponyva teljes   hosszán!!! (RESET)

BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

- Ellenőrizze a biztonsági él csatlakozásait (vagy a bowden huzalt a teljes hosszon és a bowden kapcsolót)

- Ellenőrizze a biztonsági él gumiprofiljának állapotát.

- Ellenőrizze a biztonsági fotocellák megfelelő működését és felszerelésének minőségét.

- Ellenőrizze a vészkioldó kábel-kar beállítását és vagy a manuális kioldó rendszer működését.

# Ellenőrizze a műanyag energialánc állapotát a benne futó vezeték állapotát, töredezet lenségét és rögzítését.

VEZÉRLÉS

# Ellenőrizze a vezérlés DIP beállításait a háromfázisú vezérlőknél.

- Ellenőrizze a biztonsági bemeneteket.

- Ellenőrizze az olvadóbiztositékokat az erősáramú panelon.

- Szemrevételezéssel nézze meg a mágnes kapcsolók működését

- Ellenőrizze mérőműszerrel a fékvezérlés kimenetet.

- SMART kapunál: Y –Z sorkapcson motor működés közben 160-180 V
közötti egyenfeszültség

- SECTOR LK + - sorkapcson motor működés 24 V egyenfeszültség